## Slide 1
计算机组成原理复习

## Slide 2
1.1 计算机功能部件（五大部件）
冯·诺依曼计算机模型
1）计算机由运算器、存储器、控制器和输入/输出五个部件组成；
2）存储器以二进制形式存储指令和数据；
3）存储程序工作方式Δ ；
4）五部件以运算器为中心进行组织。

## Slide 3
现代计算机的五大部件的结构是以存储器为中心
改进：以存储器为中心的硬件结构 ←提高性能

## Slide 4
1.2 计算机功能部件（五大部件）介绍
运算器：进行算术和逻辑运算的部件
运算数据以二进制形式给出；
待运算的数据从存储器中取出，或来自输入部件；
运算结果写入存储器，或通过输出部件输出。

## Slide 5
控制器：控制整个计算机系统的正常工作。
主要包括：指令寄存器、指令译码器及时序控制等部件；
运算器＋控制器又称为“中央处理部件”（或中央处理器），即CPU（Central Processing Unite）－是计算机中最核心的部件；
输入/输出部件（I/O）：和外界进行信息交互的部件，包括各类输入/输出设备及相应的输入/输出接口（硬件电路和驱动程序等）

## Slide 6
存储器：存储数据或程序的部件，通过地址线、数据线和控制线与其它部件相连；
其结构分为：
（1）冯·诺依曼结构型，即“统一编址”
（2）哈佛结构型。

## Slide 7: 1.3 硬件与软件的关系
硬件是计算机系统的物质基础，软件是计算机系统的灵魂。硬件和软件是相辅相成的，不可分割的整体。
当前计算机的硬件和软件正朝着互相渗透，互相融合的方向发展，在计算机系统中没有一条明确的硬件与软件的分界线。硬件和软件之间的界面是浮动的，对于程序设计人员来说，硬件和软件在逻辑上是等价的。

## Slide 8: 1.4 计算机的工作过程
 计算机的工作过程就是执行程序的过程。
图1.4 CPU组成以及和存储器的连接
 考查指令ADD NUM，R0的执行过程。

## Slide 9
基本部件介绍：
ID－指令译码器。由IR的内容（指令）送入ID；
IR－指令寄存器。用于存放待分析、执行指令；
PC－程序计数器（或称指令计数器）。用于存放当前欲执行，但还未执行的指令的地址。
MDR－存储器数据寄存器。用于存放从存储器中取出（读出）的代码；或准备存入（写入）存储器的代码。其宽度等于存储器数据线宽度。

## Slide 10
MAR－存储器地址寄存器。用于存放准备访问（读或写）的存储器单元地址，其宽度等于存储器地址线宽度。
CU－控制单元
R0、R1…Rn－寄存器组

## Slide 11
指令执行过程：
（1）首先从存储器中读出一条指令－取指过程（又称取指阶段）
（2）对该条指令进行分析，指出该指令要完成什么样的操作，并按寻址特征指明操作数的地址－分析过程（又称分析阶段）
（3）根据操作数所在地址，取出操作数，并完成指令规定的操作－执行过程（又称执行阶段）
即通常说完成一条指令操作分为：取指、分析和执行三个阶段。

## Slide 12: 2.3 进位计数制及其各进位制数之间的转换
在某个数字系统中，若采用R个基本符号（0，1，2，．．．，R-1）表示各位上的数字，则称其为基R数制，或称R进制数字系统，R被称为该数字系统的基；
 采用“逢R进一”的运算规则，对于每一个数位i，其位上的权为R i。

## Slide 13
◆ 在计算机系统中，常用的几种进位计数制：
 二进制 R=2, 基本符号为 0和1；
逢2进一 。
 八进制 R=8, 基本符号为 0,1,2,3,4,5,6,7 ；
逢8进一 。
 十六进制 R=16, 基本符号为 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
A,B,C,D,E,F；
逢16进一。
 十进制 R=10, 基本符号为 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9；
逢10进一。

## Slide 14
例：十进制数2585.62代表的实际值是：
2×103+5×102+8×101+5×100+6×10-1+2×10-2
例：二进制数(100101.01)2代表的实际值是：
(100101.01)2 = 1×25 +0×24+0×23+1×22+0×21 +
1×20+0×2-1+1×2-2=(37.25)10
例：八进制数(14267.531)8代表的实际值是：
(14267.531)8 = 1×84+4×83+2×82+6×81 +7×80+
5×8-1+3×8-2 + 1×8-3

## Slide 15
标注不同进制数的方法字母或数字
1、把需要表示的数用括号括起来，在括号外右下脚，用相应进制的数作为括号内数的注脚；
（101.11）2 表示二进制数。
（12.4）8 表示八进制数
（5.75）10 表示十进制数
（2A.7F）16表示十六进制数

## Slide 16
2、用相应字母加在所以表示的数后面（该数字不需要加括号）；
101.11B 表示二进制数。
12.4O （字母O）表示八进制数
5.75D 表示十进制数（或什么都不写，默认）
2A.7FH 表示十六进制数
（高级语言编程，前面加0x）

## Slide 17
1. R进制数转换成十进制数
任何一个R进制数转换成十进制数时，只要“按权展开”即可（包括上页例子）。
例1 二进制数转换成十进制数。
(10101.01)2=(1×24+0×23+1×22+0×21+1×20+
0×2-1+1×2-2)10=(21.25)10
例2 八进制数转换成十进制数。
(307.6)8=(3×82+7×80+6×8-1) 10=(199.75) 10
例3 十六进制数转换成十进制数。
(3A.C)16=(3×161+10×160+12×16-1) 10 =(58.75) 10
◆ 不同进位计数制之间的转换

## Slide 18
2. 十进制数转换成R进制数
任何一个十进制数转换成R进制数时，要将整数和小数部分分别进行转换。
（1）整数部分的转换
 整数部分的转换方法是“除基取余，上右下左”。

## Slide 19
低位
高位
余数
2
52
0
104
2
0
1
208
2
1
417
835
2
26
2
0
0
13
2
3
2
0
6
2
1
1
2
1
1
0
2
(835)10=(1101000011)2

## Slide 20
（2）小数部分的转换
小数部分的转换方法是 “乘基取整，上左下右”。
例2 将十进制小数0.6875分别转换成二、八进制数。
0.6875×2=1.375 1
整数部分
0.375×2=0.75 0
0.75×2=1.5 1
0.5×2=1.0 1
高位
低位
(0.6875) 10=(0.1011) 2

## Slide 21
整数部分
高位
低位
0.6875×8=5.5 5
0.5×8=4.0 4
(0.6875) 10=(0.54) 8
例3 将十进制小数0.63转换成二进制数。
整数部分
高位
低位
0.63×2=1.26 1
0.26×2=0.52 0
0.52×2=1.04 1
0.04×2=0.08 0
(0.63) 10=(0.1010) 2 (近似值)

## Slide 22
（3）含整数、小数部分的数的转换
将整数、小数部分分别进行转换，得到转换后的整数和小数部分，然后再这两部分组合起来得到一个完整的数。
例4 将十进制数835.6875转换成二、八进制数。
 整数部分： (835)10=(1101000011) 2
 小数部分： (0.6875)10 =(0.1011) 2
 (835.6875)10=(1101000011.1011) 2
=(1503.54)8

## Slide 23
3. 二、八、十六进制数的相互转换
（1）八进制数转换成二进制数
例1 将(13.724)8转换成二进制数
 (13.724)8=( 001 011 . 111 010 100 )2
=(1011.1110101) 2
（2）十六进制数转换成二进制数
例2 将十六进制数2B.5E转换成二进制数
 (2B.5E)16 = ( 0010 1011 . 0101 1110 ) 2
= (101011.0101111) 2

## Slide 24
（3）二进制数转换成八进制数
 (10011.01)2 = ( 010 011 . 010 )2 = (23.2)8
（4）二进制数转换成十六进制数
 (11001.11)2 = ( 0001 1001 . 1100 )2
=( 19.C ) 16
◆ 各种进位制之间的对应关系

## Slide 25
关于数制方面小结
1、实际使用情况：
二进制
八进制（用得较少）
十进制
十六进制
2、数制转换
主要是二进制、十六进制互换
二进制、十进制互换
二进制、八进制互换用得较少
十六进制、八进制和十进制互换可以通过先
和二进制互换后，再与十进制互换。

## Slide 26: 2.2.2 定点与浮点表示
1．定点表示
 约定计算机中所有数据的小数点位置是固定不变的；该位置在计算机设计时已被隐含地规定。
± 1 0 1 0 1 1 0
小数点位置（隐含约定）
·
定点小数
± 1 0 1 0 0 0 1
小数点位置（隐含约定）
·
定点整数
小数点

## Slide 27: 2.2.3 机器数（编码系统）
无符号数和有符号数
在计算机中参与运算的数分为两大类： 无符号数和有符号数
 当一个编码的所有二进位都用来表示数值时，该编码表示的是无符号数；
无符号数的表示
正、负数（符号）

## Slide 28
在全部是正数运算且不出现负值结果的场合下，使用无符号数表示，如地址编码；
A15～A0 共16位即用16位无符号数表示寻址的范围是：216＝65536（单元）0～65535
在工业控制应用中，输出信号有无，不会有负。
另，诸如时间等量也不会出现负数情况。
8位无符号数(n=8)表示数值的范围：0～255
16位无符号数(n=16)表示数值的范围：0～65535

## Slide 29
 符号数字化：0表示正号，1表示负号。
 机器数：数值数据在计算机内部编码表示的数。
 真值：机器数真正的值（用正、负号来表示正数和负数）。
机器数具有的特点 ：
1）机器数具有一定的范围，超过这个范围便会发生溢出 ；
2）机器数将其真值的符号数字化 ；
3）机器数中依靠格式上的约定表示小数点的位置 。

## Slide 30
1．原码表示法
▲ 原码表示的机器数由符号位后直接跟上真值的数值构成。
◆ 数的机器数（码）表示
原码表示法小结：
1、表示简单
2、进行加减运算时不方便
3、进行乘除运算时方便
为了解决原码在加法运算上的缺点，引进了补码这种编码。

## Slide 31
▲ 原码能表示的数值范围
原码0的表示不是唯一的：
[+0]原≠[-0]原
反码0的表示不是唯一的：
[+0]反≠[-0]反

## Slide 32
2．补码表示法
为了解决原码在加法运算上的缺点，引进了补码这
种编码。
具体思路是：将负数用一个等量的正数代替，即可
以将减法操作改为加法操作，其好处：
（1）不需要另设置减法器；
（2）不需要设置比较器来比较绝对值大小。

## Slide 33
 补码0的表示是唯一的：
[+0]补＝ [-0]补
 补移0的表示是唯一的：
[+0]移＝ [-0]移

## Slide 34
例．已知：X =-0.1011010，求[X]补 。
▲ 求负数补码的简单方法：“符号位固定为1，其余各位由真值中相应各位取反后，末尾加1所得” 。
[X]补 =1. 0100101 + 0. 0000001
=1. 0100110
例．已知：X =-1011010，求[X]补 。
[X]补 =1 0100101 + 0 0000001
=1 0100110

## Slide 35
▲ 补码加减 法
 [X]补+[Y]补= [X+Y]补
[X]补-[Y]补= [X-Y]补=[X]补+[-Y]补
例：设[X] 补=1.0101010，[Y] 补=1.0111100，请用补码求和方法计算(X-Y)。
解：因为 [-Y] 补=0.1000100
且[X-Y]补=[X]补+[-Y]补
= 1.0101010 + 0.1000100
= 1.1101110
所以 (X-Y) = - 0.0010010（真值）

## Slide 36
0101 （＋5）
＋ 0100 （＋4）
0 1001 （＋9）
（3）变形补码
如果进行下面的两数的补码运算，明明是两个正数，结果却变成负数－－这就是溢出（第三章会详细讨论）。

## Slide 37
 为了便于判断运算结果是否溢出，计算机中采用一种双符号位的补码表示方式，称为变形补码。
例：设x=0.11010，y=-0.11010，则
[x]补=0.11010； [y]补=1.00110
[x]变补=00.11010； [y]变补=11.00110
 当运算结果的变形补码最左边两位为“01”或“10”时，则表示发生溢出。“01”为正溢出，“10”为负溢出。

## Slide 38: 2.2.4 浮点数的编码表示及IEEE 754浮点标准
1．编码表示
 用定点小数表示浮点数的尾数，用定点整数表示浮点数的阶。
 浮点数的阶用移码表示；对每个阶都加上一个正的常数（称为偏置常数），使所有阶都转化为正整数。
数符 阶码 尾数

## Slide 39
2.2.5 IEEE754标准浮点数
大多数计算机的浮点数采用IEEE 754标准，其格式如下，IEEE754标准中有三种形式的浮点数。
ms

E
m

## Slide 40
以短浮点数为例讨论浮点代码与其真值之间的关系。最高位为数符位；其后是8位阶码，以2为底，阶码的偏置值为127；其余23位是尾数。为了使尾数部分能表示更多一位的有效值，IEEE754采用隐含尾数最高数位1（即这一位1不表示出来）的方法，因此尾数实际上是24位。应注意的是，隐含的1是一位整数（即位权为20），在浮点格式中表示出来的23位尾数是纯小数，并用原码表示。

## Slide 41
例1：将(100.25)10转换成短浮点数格式。
(1)十进制数→二进制数
(100.25)10=(1100100.01)2
(2)非规格化数→规格化数
1100100.01=1.10010001×26
(3)计算移码表示的阶码（偏置值＋阶码真值）
1111111+110=10000101
IEEE754标准浮点数

## Slide 42
(4)以短浮点数格式存储该数。
符号位=0
阶码=10000101
尾数=10010001000000000000000
短浮点数代码为
0;100 0010 1;100 1000 1000 0000 0000 0000
表示为十六进制的代码：42C88000H。

## Slide 43
例2：把短浮点数C1C90000H转换成为十进制数。
(1)十六进制→二进制形式，并分离出符号位、阶码和尾数。
C1C90000H=
1;10000011;10010010000000000000000
阶码
符号位
尾数
IEEE754标准浮点数

## Slide 44
(2)计算出阶码真值（移码－偏置值）
10000011-1111111=100
(3)以规格化二进制数形式写出此数
1.1001001×24
(4)写成非规格化二进制数形式
11001.001
(5)转换成十进制数，并加上符号位。
(11001.001)2=(25.125)10
所以，该浮点数=-25.125

## Slide 45
例3：将(0.15625)10转换成短浮点数格式。
(1)十进制数→二进制数
(0. 15625)10=(0.00101)2
(2)非规格化数→规格化数
0.00101=1.01×2-3
(3)计算移码表示的阶码（偏置值＋阶码真值）
1111111-011=1111100
E=127+(-3)=127-3=124
IEEE754标准浮点数

## Slide 46
(4)以短浮点数格式存储该数。
符号位=0
阶码=01111100
尾数=01000000000000000000000
短浮点数代码为
0;011 1110 0;010 0000 0000 0000 0000 0000
表示为十六进制的代码：3E200000H。

## Slide 47
例4：将(-5)10转换成短浮点数格式。
(1)十进制数→二进制数
(-5)10=(-101)2
(2)非规格化数→规格化数
-101=-1.01×22
(3)计算移码表示的阶码（偏置值＋阶码真值）
1111111+10=10000001
E=127+2=127+2=129
IEEE754标准浮点数

## Slide 48
(4)以短浮点数格式存储该数。
符号位=1
阶码=10000001
尾数=01000000000000000000000
短浮点数代码为
1;100 0000 1;010 0000 0000 0000 0000 0000
表示为十六进制的代码：C0A00000H。

## Slide 49
例5：把短浮点数1011 1111 0100 0000 0000 0000 0000 0000转换成为十进制数。
(1) 分离出符号位、阶码和尾数。
1;10000011;10010010000000000000000
1;011 1111 0;100 0000 0000 0000 0000 0000
阶码
符号位
尾数
IEEE754标准浮点数

## Slide 50
(2)计算出阶码真值（移码－偏置值）
E-127=01111110-1111111=-1
(3)以规格化二进制数形式写出此数
1.1×2-1
(4)写成非规格化二进制数形式
0.11
(5)转换成十进制数，并加上符号位。
- (0.11)2=(-0.75)10
所以，该浮点数=-0.75

## Slide 51: 3.2.2 补码定点加、减法
◆ 计算机的一个重要特点是它只能用有限的数码位数来表示操作数和操作结果。
 制定用来表示正、负数的各种码制；通过数据编码来简化数据的运算。
 定点加、减法运算只有在遵守模运算规则的限制条件下其结果才是正确的，否则就会出现结果“溢出”。

## Slide 52
◆ 补码的加、减法运算公式：
[X+Y]补= ([X]补+ [Y] 补) MOD 2n
[X -Y]补= ([X]补+ [-Y] 补) MOD 2n
 在补码制方法下，无论X、Y是正数还是负数，加、减法运算统一采用加法来处理；
 [X]补和[Y]补的符号位和数值位一起参与求和运算，加、减运算结果的符号位也在求和运算中直接得出。

## Slide 53
◆ 例1：已知[X]补=01001，[Y]补=11100 ；
求[X+Y]补， [X-Y]补。
 解：[-Y]补=00100
 [X+Y]补= ([X]补+ [Y]补) MOD 2 5
=(01001+11100) MOD 2 5
=00101
 [X-Y]补= ([X]补+ [-Y]补) MOD 2 5
= (01001+ 00100) MOD 2 5
= 01101

## Slide 54: 3.2.3 数据溢出及检测
 若结果超过了允许表示的最小负数时，产生的溢出称为下溢。
◆ 当算术运算的结果超出了数码位数允许的数据范围时，就产生溢出。
 对于n位的二进制码表示的补码整数，它可表示的数据范围为-2n-1~2n-1-1。
 若结果超过了允许表示的最大正数时，产生的溢出称为上溢；
 在运算器中应设有溢出判别线路和溢出标志位。

## Slide 55
◆ 溢出常用的判别方法：
① 根据数据表示范围判断（人工判断）
 带符号数相加时，符号位产生的进位有自动丢弃和指示溢出两种可能性。

## Slide 56
例：补码加法运算（mod 24）
∵n＝4
∴补码的表示范围－8～＋7（1000～0111）
（1） 0110 （＋6）
＋ 1011 （－5）
1 0001 （＋1）
自动丢弃
不溢出

## Slide 57
（2） 1111 （－1）
＋ 1100 （－4）
1 1011 （－5）
自动丢弃
不溢出
（3） 0101 （＋5）
＋ 0100 （＋4）
0 1001 （＋9）
溢出

## Slide 58
（4） 1011 （－5）
＋ 1100 （－4）
1 0111 （－9）
溢出
说明：运算结果应在－8～＋7之间
（1）（2）结果在上述范围内，无溢出，最高位产生的进位自动丢弃，不影响运算结果；
（3）（4）结果分别是＋9和－9不在－8～＋7之间，故溢出。

## Slide 59
② 不同符号的数相加不可能产生溢出（如例1）。
当两个操作数符号相同而和数的符号位与操作数符号也相同时不可能产生溢出。
只有当两个操作数符号相同而和数的符号位与操作数符号不同时才产生溢出。

OVR＝AnBnSn＋AnBnSn
＝（An⊕Sn）（Bn⊕Sn）

## Slide 60
③两个补码数实现加、减运算时，若最高数值位向符号位的进位值Cn-1与符号位产生的进位输出值Cn不相同，表明加减运算产生了溢出OVR；
 可以表示为：
OVR= Cn-1Cn
OVR=1表示结果有溢出，OVR=0表示结果正确。
 在例1中，OVR= Cn-1Cn =11=0，结果正确（无溢出）。
 在例2中，OVR= Cn-1Cn =11=0，结果正确（无溢出）。
 在例3中，OVR= Cn-1Cn =10=1，结果溢出。
 在例4中，OVR= Cn-1Cn =01=1，结果溢出。

## Slide 61
④常用双符号位方法来判别加、减法运算是否有溢出。
Sn＋1、Sn同号时，OVR＝0，没有溢出
Sn＋1、Sn异号时，OVR＝1，产生溢出。
且 ＝01 产生正溢出
＝10 产生负溢出
＝Sn+1⊕Sn

## Slide 62: 第4章 存储系统
● 存储器是存放（指令）程序和数据的部件，是计算机系统的重要组成部分。

## Slide 63
1. 存储系统的层次结构
▲ 存储系统的层次结构是把各种不同容量和不同存取速度的存储器按一定的结构有机地组织在一起；
 程序和数据按不同的层次存放在各级存储器中，使整个存储系统具有较好综合性能指标。
▲ 由二类存储器构成的存储系统层次结构
高速缓存
（Cache）
主存
寄
存
器
组
CPU
辅存
主机
图4.1 存储器系统的层次结构

## Slide 64
(1) “高速缓存—主存”层次
 这个层次主要解决存储器的速度问题；
 在CPU与主存之间增设一级存储器，称高速缓冲存储器（Cache）；
 CPU访问内存时，将地址码同时送到Cache和主存，若在Cache中找到相应内容，称访问“命中”，信息就从Cache中读取；
 Cache速度可与CPU相匹配，但容量较小，只能存放一小段程序和数据；
 否则CPU从主存中读取（称访问“不命中”）；此时一般要进行Cache和主存的信息交换。

## Slide 65
(2) “主存—辅存”层次
 这个层次主要解决存储器的容量问题。
 “主存—辅存”层次是一个既具有主存的存取速度又具有辅存的大容量低成本特点的一个存储器总体。
 把正在被CPU使用的“活动”的程序和数据放在主存中，其余信息则存放在容量大、但速度较慢的辅存中。
 虚拟存储技术面对程序员的是一个具有辅存的容量、主存的速度的存储器；解决了主存容量不足的问题。

## Slide 66: 4.1.4 主存储器的编址和与CPU的连接
几个名词：
（1）位、字节、存储字
（2）存储元（件）
（3）存储单元
（4）存储体

## Slide 67: 4.1.4 主存储器的编址和与CPU的连接
▲ 赋予存储单元惟一的编号，以二进制数表示；称为地址或地址码。
◆ 存储单元及其编址
▲ 目前计算机主存的编址大多按字节编址。
▲ 能访问的存储单元数目，称为地址空间；由地址码的位数决定。

## Slide 68
◆ 主存与CPU的连接
（MFC）
（RD、WR）
主存
存储体
有2k个存储单元
每单元为n位
控制电路
CPU
MAR
MDR
地址总线 k位
数据总线 n位
图4.3 主存与CPU的连接

## Slide 69: 4.5 高速缓冲存储器 4.5.1 工作原理
◆ 设置Cache是为了解决CPU和主存之间的速度匹配问题，理论依据是程序访存的局部性规律（后面祥述）。
 高速缓存通常由双极型半导体存储器组成。
 地址映象以及和主存数据交换机构全由硬件实现，并对程序员透明。
 访问Cache的时间一般为访问主存时间的1/4~1/10；Cache已在大、中、小及微型机上普通采用。

## Slide 70
程序访存的局部性规律（采用高速缓冲存储器的根据）
程序在执行时，在一段时间内，CPU访问的存储器单元
总是局限在一个不大的区域中：
1、程序在大多数时间内，顺序执行；
2、跳转到较远的地方，但又在那个区域顺序执行；
3、子程序（或函数）执行完以后，又会回到原来调用
的地方继续顺序执行，由于现在大都采用模块化设计
程序，这样的情况更多；
4、循环程序，同样在一个区域内重复执行程序；
5、数据一般是以数组、向量、阵列、树和表等形式存
储在一个区域内。

## Slide 71
几个名词：
命中－－CPU要访问的存储器（主存）的内容，如果已经存储在高速缓冲存储器中。
失效（未命中，又称“失靶”）－－不在高速缓冲存储器中。

## Slide 72
高速缓冲存储器的读/写操作
CPU不去直接通过地址线、控制线（RD、WR）对高速缓存进行操作，而是对主存储器发出地址及读写控制（因为CPU发出的是主存的地址）。
由存储器存取控制电路来确定要访问的内容是否已经存于高速缓存中。
1）命中。读操作
当CPU所访问的信息已经在高速缓冲器中，如果此时进行读操作时，CPU可以直接从高速缓冲器中读取该信息，和主存无关。

## Slide 73
2）命中。写操作
两种处理方式：
第一种：高速缓冲器单元与主存单元同时被写入——
称为“存储更新”；
此方法比较简单，但当对某一个在高速缓冲器单元重复写入时，都会对主存进行不必要的重复写入；
第二种：数据只写入高速缓冲器，同时做一个标记。当含有该标记的单元从高速缓冲器中移出时，再写回主存时，再对主存中相应单元进行改写。此方法更科学，但控制上复杂。

## Slide 74
3）不命中。读操作
如果所寻址的信息不在高速缓冲器中，如果进行读操作，有两种处理方式：
第一种：把含有此次请求字的块，从主存中调入高速缓冲器中，然后再把所请求的字送往CPU；
第二种：从主存中取出直接送到CPU（相当于普通的存储操作）。不必等整块数据从主存调入高速缓冲器。
所以此方法称为“装入更新”， “装入更新”节省时间。

## Slide 75
4）不命中。写操作
此时，将信息直接写入主存。

## Slide 76
 主存和Cache均是模块化的（以页为单位），并且两者之间交换数据以页为单位进行。
◆ Cache的基本结构和工作原理
图4.32 Cache的结构原理
地址映象变换机构
页 号 页内地址
 Ta= PTc+（1－P）Tm

## Slide 77: 4.5.2 映象函数（Mapping）
◆ 映象函数
 为了便于根据CPU送来的地址信息到Cache中去读取数据，必须有某种函数把主存地址映象成Cache地址。实现这种映象的函数叫映象函数。

## Slide 78
 选取何种映象方法，取决于在给定地址映象和变换的硬件条件下，能否达到高速度，以及能否使块冲突的概率小。
◆ 常用的地址映象方式
 有全相联映象、直接映象、和组相联映象。

## Slide 79
例5-2 某Cache与主存采用 全相联映射方式，Cache的容量为32块，主存容量为4096块，每块64个字，按字编址。具体说明检索地址为841H的单元内容的过程。

## Slide 80
解：由主存块数4096=212得知块号占12位（Cache的标记也是12位），按字编制，每块64字，26=64，所以块内地址6位。主存地址为12+6=18位。841H=1000 0100 0001
主存块标记（12位）： 0000 0100 0001
块内字地址（6位）：000001
过程是：主存块标记（12位）： 0000 0100 0001依次和Cache前面的标志比较，如果有一致的，则命中，对000001字进行操作；否则，就是不命中。

## Slide 81
例5-3 某Cache与主存采用 直接映射方式，Cache的容量为8块，主存容量为256块，每块16个字，按字编址。具体说明检索地址为8D4H的单元内容的过程。

## Slide 82
解： Cache的容量为8块（Cache块号为3位），主存容量为256块，256/8=32(25=32,所以，主存块标记为5位)，（Cache的标记也是5位）。
主存地址为4+3+5=12位。
8D4H =1000 1101 0100
主存块标记（5位）： 10001
Cache（3位）：101（8块中的第5块）
块内字地址（6位）：0100
过程是：系统首先根据Cache（3位）：101，映射到Cache的5号字块，将其标志与10001B比较，如果一致，表示命中，然后对0100字进行操作；否则，就是不命中。

## Slide 83
例5-4 一个组相联映射Cache由64块构成，每组包含4块。主存包含4096块，每块由128个字组成。试求：
（1）一个主存地址有多少位？
（2）主存地址字段如何划分？各字段需要多少位？
（3）具体说明检索地址为73F2H单元内容的过程。
解（1）一个主存地址有19位
（2）主存地址字段划分3个字段：
主存块标记8位（28=256）；
Cache组号4位（16组）
块内字地址7位（27=128）

## Slide 85
（3）具体说明检索地址为73F2H单元内容的过程。
73F2H=0111 0011 1111 0010
主存块标记8位：：00001110
Cache组号4位（16组）：0111（7组）
块内字地址7位（27=128）：1110010
过程是：系统首先定位到第7组，然后用00001110和Cache中第7组中的4个块标记进行比较，如果一致，表示命中，然后对1110010字进行操作；否则，就是不命中。

## Slide 86: 5. 4 寻址方式
■ 指令如何指定操作数或操作数地址称为寻址方式。
■ 操作数的寻址方式主要解决的是操作数存放在指令、寄存器和存储器中的寻址问题。

## Slide 87: 5.4.1 常用的寻址方式
1. 立即寻址
 操作数在指令中；Data=A。
图5.6
OP F1 A
指令

## Slide 88
2. 直接寻址
 指令直接给出操作数（有效）地址；即EA=A。
图5.7 直接寻址
操作数
存储器
OP F2 A
指令

## Slide 89
3. 存储器间接寻址Δ
 操作数地址在内存中；即EA =（A）。
图5.8 间接寻址
OP F3 A
指令
A’(EA)
操作数
存储器

## Slide 90
4. 寄存器（直接）寻址
 寄存器寻址有以下优点：
① CPU寄存器数量远小于内存单元，所以寄存器号比内存地址短，因而寄存器寻址方式指令短；
② 不用访存，指令执行速度快。
OP F4 R
图5.9 寄存器寻址
操作数
寄存器
指令
 指令地址码字段给出存放操作数的寄存器编号；
即data=（R）。

## Slide 91
5．寄存器间接寻址Δ
 操作数地址在指令指定的CPU某个寄存器中；EA=（R）；如8086指令 MOV AL，B[SI]
OP F5 R
图5.10 寄存器间接寻址
A’(EA)
寄存器
指令
操作数
存储器

## Slide 92
6．相对寻址
 操作数地址为程序计数器PC中的内容与位移量A之和，即EA=（PC）+ A。

## Slide 93
7．基址寻址
 把由指令中给出的地址（位移量）与CPU 中的某个基址寄存器相加而得到实际的操作数地址。
EA=(R)基址+A

## Slide 94
8086指令
MOV AL，[SI+1000H]
EA
图5.13
8．寄存器变址寻址
 操作数地址为变址寄存器中的内容与位移量之和；即EA=（R）变址+A。
OP F8 R A

## Slide 95
9．隐含寻址方式
 指令没有明显地给出操作数地址，而在操作码中隐含着操作数地址。如操作数隐含在累加器，堆栈内。
10．其它寻址方式
 有的计算机指令系统中还有更复杂的寻址方式，如基址变址寻址、位寻址、块寻址、串寻址等等。
 在使用机器时，不仅要了解该机总体上有哪些寻址方式，还应了解各指令具体有哪些寻址方式。

## Slide 96: 第6章 中央处理器
● CPU概念：控制并执行指令的部件，与其它功能部件进行信息交换，并控制它们的操作。
 包括控制器与运算器
● 中央处理器（CPU ）是整个计算机的核心。本章着重讨论CPU的功能与组成、控制器的工作原理与实现方法、微程序控制原理、基本控制单元的设计。

## Slide 97: 6.1 CPU的结构与功能 6.1.1 CPU的组成与操作
◆ CPU的组成
CPU
内部总线
图6.1 单总线CPU内部结构

## Slide 98
◆ CPU的四种基本操作Δ ：
 存储器读：读取某一主存单元的内容，并将其装入某一个CPU寄存器；
 把一个数据字从某一CPU寄存器送到另一个寄存器或者ALU；
 存储器写：把一个数据字从某一CPU寄存器存入给定的主存单元中；
 进行一个算术运算或逻辑运算，将结果送入某一CPU寄存器或存储器 。

## Slide 99
1. 存储器读
▲ CPU向主存发送地址和读控制信号；
例：从内存读取一字((R1) R2)
t1: MAR←[R1]
t2: Read
t3: WMFC ；等待存储器操作完成信号
t4: R2←[MDR]

## Slide 100
例：把一个字写入主存，
数据字放在寄存器R2中，
主存单元地址放在R1中
t1: MAR←[R1]
t2: MDR←[R2]
t3: Write
t4: WMFC
2. 存储器写
▲ 主存地址装入MAR，数据字装入MDR，然后向存储器发一个“写”信号。

## Slide 101
3．通用寄存器之间传送数据
R1out，R4in
4．完成算术、逻辑运算
t1: R1out，Yin t2: R2out，ADD，Zin t3: Zout，R3in
Add

## Slide 102: 6.1.3 指令周期
 指令周期：指一条指令的完整执行时间；包含取指令周期、间址周期和执行周期。

## Slide 103: 6.2.2 CPU时序系统及控制方式
◆ 三级时序系统
1. 机器周期
 机器周期（CPU周期）：指令执行过程中相对独立的阶段；常把一个指令周期划分为若干个机器周期；
 指令的执行过程分为取指令、地址计算及取操作数、执行指令三个基本的工作周期；
 以主存的工作周期为基础来确定CPU周期；
 当机器运行在不同的机器周期时，其对应的标志触发器就被置1。

## Slide 104
2. 节拍
 把一个机器周期分为若干个相等的时间段，每一时间段对应一个电位信号，称为节拍电位。
▲节拍选取的3种方法：
1）统一节拍：节拍宽也以完成最繁杂的操作为标准；
2）分散节拍 ：按照每一个机器周期的实际需求来安排节拍数；
3）延长节拍 ：对于复杂机器周期，若基本节拍无法完成周期内的所有操作，则可以延长一到两个节拍。

## Slide 105
3. 工作脉冲
 在一个节拍里，某些操作需要同步定时脉冲以保证触发器可靠稳定地翻转。
周期
节拍
P0
脉冲
C0
P1
P2
P3
C1
C2
C3
图6.7 三级时序系统
触发脉冲

## Slide 106: 6.2.3 指令执行过程（流程）
◆ 考虑一条比较简单的指令：
Add （R3），R1 ((R3)) + (R1)=>R1
◆ 执行这条指令需要下列动作：
（1）取指令；
（2）取第一个操作数(由R3指出的存储单元的内容)；
（3）完成加法运算；
（4）结果存入R1中。

## Slide 107
步 动作 说明
1 PCout,MARin,Read,Clear Y,1→C0,Add,Zin
;取指,(PC)+1
例1 指令Add (R3),R1的执行控制序列
2 Zout,PCin,WMFC ;(PC)+1→PC
3 MDRout,IRin;指令→IR

## Slide 108
步 动作 说明
4 R3out,MARin,Read;取数据
5 R1out,Yin,WMFC;(R1) →Y
6 MDRout,Add,Zin;相加
7 Zout,R1in,End;结果→R1

## Slide 109: 6.3 组合逻辑与PLA控制器
■ 操作控制信号形成部件：产生指令所需要的操作控制信号序列，来控制计算机各部分的操作。
◆ 控制器的结构可分为：
 组合逻辑控制器
 PLA控制器
 微程序控制器
硬布线控制

## Slide 110: 7.1 总线概述
总线是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。共享是指总线上可以挂接多个部件，各个部件之间相互交换的信息都可以通过这组公共线路传送；分时是指同一时刻总线上只能传送一个部件发送的信息。

## Slide 111: 7.1 .1 总线的基本概念
总线采用分时共享技术，当总线空闲（所有部件都以高阻状态连接在总线上）时，如果有一个部件要与目的部件通信，则发起通信的部件驱动总线，发出地址和数据。其他以高阻状态连接在总线上的部件如果收到与自己相符的地址信息后，即接收总线上的数据。发送部件完成通信后，将总线让出（输出变为高阻态）。

## Slide 112: 7.1 .1 总线的基本概念（续）
1. 三态门和总线电路
所谓高阻状态又称为浮空状态，输出呈高阻状态即相当于输出开路（隔断），输出端对地的电阻无限大，与外界断开联系。具备高阻状态的门电路称为三态门，即具有3种逻辑状态（逻辑“0”、逻辑“1”和高阻状态）的门电路。三态门除了正常的输入端和输出端之外，还有一个控制端G（或 ）。

## Slide 113: 7.1.2 总线的分类
1.按功能层次分类
⑴片内总线
芯片内部的总线，它是CPU芯片内部寄存器与寄存器之间、寄存器与ALU之间的公共连接线。
⑵系统总线
计算机系统内各功能部件（CPU、主存、I/O接口）之间相互连接的总线，系统总线也称为内总线，是构成计算机的主要组成部分。
⑶通信总线（外总线）
用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统（远程通信设备、测试设备之间信息传送的总线。

## Slide 114: 2. 按数据线的多少分类
⑴并行总线
含有多条双向数据线的总线，可以实现一个数据的多位同时传输。具有数据传输率高的优点，但当数据线较长时，数据各位到达接收端时的延迟可能不一致，会造成传输错误。
⑵串行总线
只含有一条双向数据线或两条单向数据线的总线，可以实现一个数据的各位按照一定的速度和顺序依次传输。由于按位串行传输数据对数据线传输特性的要求不高，在长距离连线情况下仍可以有效地传送数据。

## Slide 115
计算机的输入输出系统是整个计算机系统中最具有多样性和复杂性的部分，本章首先讨论主机与外设之间的连接问题，重点介绍程序查询方式、程序中断方式、DMA方式、通道方式等4种输入输出控制方式。

## Slide 116: 1.端口地址编址方式
I/O端口编址方式有两种：一种是I/O映射方式，即把I/O端口地址与存储器地址分别进行独立的编址；另一种是存储器映射方式，即把端口地址与存储器地址统一编址。
⑴独立编址
在这种编址方式中，主存地址空间和I/O端口地址空间是相对独立的，分别单独编址。CPU访问主存时，由主存读写控制线控制；访问外设时，由I/O读写控制线控制。

## Slide 117: 1.端口地址编址方式（续）
⑵统一编址
在这种编址方式中，I/O端口地址和主存单元的地址是统一编址的，把I/O接口中的端口作为主存单元一样进行访问，不设置专门的I/O指令。

## Slide 118: 2.程序中断方式
在主机启动外设后，无须等待查询，而是继续执行原来的程序，外设在做好输入输出准备时，向主机发中断请求，主机接到请求后就暂时中止原来执行的程序，转去执行中断服务程序对外部请求进行处理，在中断处理完毕后返回原来的程序继续执行。显然，程序中断不仅适用于外部设备的输入输出操作，也适用于对外界发生的随机事件的处理。
完成一次程序中断还需要许多辅助操作，主要适用于中、低速外设。

## Slide 119: 4.I/O通道控制方式（续）
一个通道执行输入输出过程全部由通道按照通道程序自行处理，不论交换信息多少，只打扰CPU两次（启动和停止时）。因此，主机、外设和通道可以并行同时工作，而且一个通道可以控制多台不同类型的设备。
目前，小型、微型机大多采用程序查询方式、程序中断方式和DMA方式；大、中型机多采用通道方式。

## Slide 120
2. 完成下列不同进制数之间的转换。
（1）(347.625)10＝(101011011.101)2
＝(533.5)8
＝(15B.A)16
5. 回答下列问题。
（1）若[X]补＝1.01001，求[－X]补及X；
答：（1）[－X]补＝0.10111，X＝－0.10111

## Slide 121
18. 若浮点数采用IEEE 754标准表示，回答下列
问题。
（1）写出浮点数99D00000H及59800000H的真值；
（2）分别将－51/128、28.75转换为单精度浮点数 。

## Slide 122
答：（1）机器码99D00000H＝
1 00110011 10100000000000000000000B，
故浮点数的数符S＝1
阶码E＝00110011B=51
尾数M＝10100000000000000000000，
99D00000H的真值N＝(－1)1×251－127
×1.10100000000000000000000
＝－0.1101×2－75。

## Slide 123
答：（2）机器码59800000H＝
0 10110011 00000000000000000000000B，
故浮点数的数符S＝0
阶码E＝10110011
尾数码M＝00000000000000000000000，
59800000H的真值N＝(－1)0×2179－127
×1.00000000000000000000000
＝＋0.1×2＋53

## Slide 124
（2） －51/128＝0.3984375=（0.0110011)2＝＋1.10011×2－2，
阶码的真值为－2，
尾数的真值为0.10011；
因此，浮点数格式中，
数符S＝1，
阶码E＝127＋(－2)＝01111101B，
尾数M＝100110…0；
单精度浮点数为
1 01111101 10011000000000000000000
＝3ECC0000H。

## Slide 125
28.75＝(＋111000.11)2＝＋1.1100011×2＋5
阶码的真值为＋5
尾数的真值为0.1100011；
因此，浮点数格式中:
数符S＝0，
阶码E＝127＋(＋5)＝10000100B，
尾数M＝11000110…0；
单精度浮点数为
0 10000100 11000110000000000000000
＝42630000H。

## Slide 126
23. 若下列A和B用8位补码表示，
求[A＋B]补及[A－B]补，并判断结果是否溢出。
（1）A＝－87，B＝13
答：（1）因A＝－1010111、B＝＋0001101，
则[A]补＝1 0101001、[B]补＝00001101、[－B]补＝1 1110011，
[A＋B]补＝1 0101001＋0 0001101＝1 0110110，OF=(11)(01)＝0，不溢出；
[A－B]补＝1 0101001＋1 1110011＝1 0011100，OF=(11)(11)＝0，不溢出。

## Slide 127
23. 若下列A和B用8位补码表示，
求[A＋B]补及[A－B]补，并判断结果是否溢出。
（2）A＝115，B＝－24
因A＝＋1110011、B＝－0011000，
则[A]补＝0 1110011，[B]补＝1 1101000，
[－B]补＝0 0011000，
[A＋B]补＝0 1110011＋1 1101000＝0 1011011，
OF=(00)(10)＝0，不溢出；
[A－B]补＝0 1110011＋0 0011000＝1 0001011，
OF=(01)(01)＝1，溢出。

## Slide 128
例2. Δ用16K×4位的SRAM芯片构成16K×16位SRAM模块，请回答下列问题：
（1）需要SRAM芯片多少片？
（2）各个芯片在SRAM模块中的地址范围、存储单元中的位置各是多少？
（3）各个芯片片选线的有效逻辑是什么？
（4）画出SRAM模块的信号线与内部各个芯片引脚的连线图。

## Slide 129
（1）需要SRAM芯片多少片？
共需要16÷4＝4（片）
（2）各个芯片在SRAM模块中的地址范围、存储单元中的位置各是多少？
地址范围：
A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7～A0
0 0 0 0 0 0 0～0 0000H
1 1 1 1 1 1 1～1 3FFFH
（3）各个芯片片选线的有效逻辑是什么？
可以A14=0

## Slide 130
第一片：位置：数据线接D15~D12
第二片：位置：数据线接D11~D8
第三片：位置：数据线接D7~D4
第四片：位置：数据线接D3~D0

## Slide 131
（4）画出SRAM模块的信号线与内部各个芯片引脚的连线图。

## Slide 132
基址寻址和变址寻址的区别Δ
变址寻址与基址寻址的有效地址形成过程极为相似。但从本质上讲，两者有较大区别。基址寻址面向系统，主要用于为多道程序或数据分配存储空间，因此基址寄存器的内容通常由操作系统或管理程序确定，在程序的执行过程中其值不可变，而指令字中的A是可变的;变址寻址立足于用户，主要用于处理数组问题，在变址寻址中，变址寄存器的内容由用户设定，在程序执行过程中其值可变，而指令字中的A是不可变的。

## Slide 133
4. 一个总线周期的操作包含哪些阶段？每个阶段的任务是什么？哪些阶段只有主设备参与？
答：包括申请及分配阶段、寻址阶段、传送数据阶段、结束阶段。

## Slide 134
申请及分配阶段的任务是确定哪个请求使用总线的主设备，获得下个总线传输周期的总线使用权；寻址阶段的任务是由获得总线使用权的主设备发出本次操作的从设备地址及操作命令，所有从设备主动判别自身是否为目标设备，被选中时响应总线操作；传送数据阶段的任务是根据操作命令，双方进行数据交换，数据由源设备发出、目的设备接收；结束阶段的任务是参与传送的主设备、从设备都从总线上撤销自己所发出的信号，让出总线使用权。
申请与分配阶段只有主设备参与。

## Slide 135
3. 指令执行过程包含哪些步骤？CPU中有哪些基本操作？
答：指令执行过程包括取指令、指令译码、取操作数、数据操作、保存结果、计算指令地址6个步骤。其中，取指令、指令译码步骤对所有指令是通用的；计算指令地址步骤通常与其他5个步骤重叠，以缩短指令周期，因为计算指令地址与数据操作无关。
CPU中的基本操作有寄存器间数据传送、存储器读、存储器写、算逻运算4种.

## Slide 136
6. 链式查询方式仲裁的原理是什么？有什么特点？
答：仲裁通过自动轮询各个主设备来实现，轮询时有总线请求、被询问的主设备获得总线使用权。
特点是所需仲裁线最少（2根），但不能保证仲裁的公平性（固定优先级总裁策略所致），容易产生断链现象。