## Slide 1
一、模拟信号与数字信号
幅度随时间连续变化的信号
幅度不随时间连续变化,而是跳跃变化
模拟信号
t
V(t)
t
V(t)
高电平
低电平
上跳沿
下跳沿
时间连续、数值也连续的物理量
数字信号

## Slide 2: 二、二值数字逻辑和逻辑电平
数字信号在时间上和数值上均是离散的，用数字0 和1表示。即逻辑0 和逻辑 1 ----二值数字逻辑简称数字逻辑。
描述：彼此相关又互相对立的状态。
如是与非、真与假、开与关、低与高等。可用电子器件的开关特性来实现，形成离散的数字电压。
用逻辑电平表示（正逻辑）:

## Slide 3
三、数字电路概述
1、数字电路
2、数字电路中的电子器件工作在开关状态。数字电路中使用的信号是只用高、低电平两种形式出现的信号，晶体管工作于饱和区和截止区，放大区只是过渡状态。
3、数字电路的类型：1、组合逻辑电路
2、 时序逻辑电路。
处理数字信号的电路——数字电路
逻辑门电路
触发器

## Slide 4
触发器的分类及特性？
时序电路与组合电路的区别？

## Slide 5
4.2 时序逻辑电路的分析与设计方法
5.2.1 时序逻辑电路概述
退出
5.2.2 时序逻辑电路的分析方法
5.2.3 时序逻辑电路的设计方法
5.2 时序逻辑电路的分析和设计方法

## Slide 6
时序电路的分类
（1） 根据时钟分类
  同步时序电路中，各个触发器的时钟脉冲相同，即电路中有一个统一的时钟脉冲，每来一个时钟脉冲，电路的状态只改变一次。
  异步时序电路中，各个触发器的时钟脉冲不同，即电路中没有统一的时钟脉冲来控制电路状态的变化，电路状态改变时，电路中要更新状态的触发器的翻转有先有后，是异步进行的。
（2）根据输出分类
  米利型时序电路的输出不仅与现态有关，而且还决定于电路当前的输入。
  穆尔型时序电路的其输出仅决定于电路的现态，与电路当前的输入无关；或者根本就不存在独立设置的输出，而以电路的状态直接作为输出。

## Slide 7
电路图
时钟方程、驱动方程和输出方程
状态方程
状态图、状态表或时序图
判断电路逻辑功能
1
2
3
5
时序电路的分析步骤：
计算
4
六、时序逻辑电路的分析

## Slide 8
分析如下时序电路图的功能
要求：（1）列出电路的时钟方程、驱动方程、输出方程
（2）状态方程；
（3）列出电路的状态转换表；
（4）画出电路的状态图；
（5）分析电路能否自启动；
练习

## Slide 9
设计要求
原始状态图
最简状态图
画电路图
检查电路能否自启动
1
2
4
6
时序逻辑电路的设计方法
时序电路的设计步骤：
选触发器，求时钟、输出、状态、驱动方程
5
状态分配
3
化简

## Slide 10
试用负跳沿D触发器设计M=5的计数器，不需要进位输出
要求：（1）列出电路的状态转换图；
（2）最少需要几个触发器；
（3）求出电路的驱动方程；
（4）画出电路的连接图。
练习

## Slide 11
4.3 时序单元电路及时序MSI应用
5.3.1 计数器
退出
5.3.2 寄存器
5.3 时序单元电路及时序MSI应用

## Slide 12
4位集成二进制同步加法计数器74LS161/163
①CR=0时异步清零。
②CR=1、LD=0时同步置数。
③CR=LD=1且EP=ET=1时，按照4位自然二进制码进行同步二进制计数。
④CR=LD=1且EP·ET=0时，计数器状态保持不变。
74LS163的引脚排列和74LS161相同，不同之处是74LS163采用同步清零方式。

## Slide 13
1、用同步清零端或置数端归零构成N进制计数器
2、用异步清零端或置数端归零构成N进制计数器
（1）写出状态SN-1的二进制代码。
（2）求归零逻辑，即求同步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。
（3）画连线图。
（1）写出状态SN的二进制代码。
（2）求归零逻辑，即求异步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。
（3）画连线图。
利用集成计数器的清零端和置数端实现归零，从而构成按自然态序进行计数的N进制计数器的方法。
在前面介绍的集成计数器中，清零采用异步方式、置数采用同步方式的有74LS161、74LS160；74LS290则具有异步清零和异步置9功能。
七、N进制计数器设计

## Slide 14
同步计数器有进位或借位输出端，可以选择合适的进位或借位输出信号来驱动下一级计数器计数。同步计数器级联的方式有两种，一种级间采用串行进位方式，即异步方式，这种方式是将低位计数器的进位输出直接作为高位计数器的时钟脉冲，异步方式的速度较慢。另一种级间采用并行进位方式，即同步方式，这种方式一般是把各计数器的CP端连在一起接统一的时钟脉冲，而低位计数器的进位输出送高位计数器的计数控制端。

## Slide 15
练习
用74161集成芯片，采用两种方法设计模M=14的计数器，写出初态、末态和分析过程及清零端反馈式。

## Slide 16
4.3.2 寄存器
一、基本寄存器
退出
二、移位寄存器
三、寄存器的应用
5.3.2 寄存器

## Slide 17
在数字电路中，用来存放二进制数据或代码的电路称为寄存器。
寄存器是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码，存放n位二进制代码的寄存器，需用n个触发器来构成。
按照功能的不同，可将寄存器分为基本寄存器和移位寄存器两大类。基本寄存器只能并行送入数据，需要时也只能并行输出。移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下依次逐位右移或左移，数据既可以并行输入、并行输出，也可以串行输入、串行输出，还可以并行输入、串行输出，串行输入、并行输出，十分灵活，用途也很广。

## Slide 18
集成双向移位寄存器74LS194
设计：
用74LS194驱动共阴极数码管实现3亮1暗右移流水灯？

## Slide 19
4.3.2 显示译码器
1、数码显示器
用来驱动各种显示器件，从而将用二进制代码表示的数字、文字、符号翻译成人们习惯的形式直观地显示出来的电路，称为显示译码器。

## Slide 20
（1）存储器的分类
RAM：在工作时既能从中读出（取出）信息，又能随时 写入（存入）信息，但断电后所存信息消失。
ROM：在工作时只能从中读出信息，不能写入信息，且断电后其所存信息在仍能保持。
根据使用功能不同，可分为：
八、存储器
（2）存储容量的概念
（3）存储容量的扩展

## Slide 21
5.4.3 RAM容量的扩展
位扩展
1024x1
1024x8
位扩展
输入／输出（I/O）分开
使用作为字的各个位线
将地址线、读／写线和
片选线对应地并联在一起

## Slide 22
字扩展
1Kx4
8Kx4
字扩展
输入／输出（I/O）线并联
要增加的地址线A10～A12
与译码器的输入相连，
译码器的输出分别接至
8片RAM的片选控制端

## Slide 23
试用4×2的RAM芯片构成8×4的存储器系统，画出逻辑电路图。
练习

## Slide 24
第5章 脉冲信号的产生与整形
5.1 多谐振荡器
5.2 单稳态触发器
5.3 施密特触发器
退出

## Slide 25
1、555定时器
低电平
触发端
高电平
触发端
电压
控制端
复位端
低电平有效
放电端
4.5～16V
组成部分：电阻分压器、电压比较器、SR锁存器、输出缓冲器和放电管等

## Slide 26
2、由555定时器构成的多谐振荡器

## Slide 27
5.2.1 由555定时器构成的单稳态触发器

## Slide 28
第6章 数模和模数转换
6.1 概述
6.2 D/A转换器
6.3 A/D转换器
退出

## Slide 29
能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器，简称A/D转换器或ADC；能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器，简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟电路和数字电路的桥梁，也可称之为两者之间的接口。
6.1 概述

## Slide 30
（1）分辨率
分辨率用输入二进制数的有效位数表示。在分辨率为n位的D/A转换器中，输出电压能区分2n个不同的输入二进制代码状态，能给出2n个不同等级的输出模拟电压。
分辨率也可以用D/A转换器的最小输出电压与最大输出电压的比值来表示。10位D/A转换器的分辨率为：
（2）转换精度
D/A转换器的转换精度是指输出模拟电压的实际值与理想值之差，即最大静态转换误差。
（3）输出建立时间
从输入数字信号起，到输出电压或电流到达稳定值时所需要的时间，称为输出建立时间。

## Slide 31
设RF=R/2
6.2.2 D/A转换器的构成

## Slide 33
6.3.1 A/D转换器的基本原理